## Slide 1
Power On
현재 시간이 18시~06시 사이인가?
LED on
LED off
Yes
No
LED
Notes: LED의 기능 flow, 표준 시간을 time 변수로 잡아서 타이머의 기준점으로 설정. 서버와의 통신이 가능해지면, 소프트웨어적인 동기 오차 수정도 가능 추가 가능한 로직 : 일몰/일출 1시간 전에는 LED의 밝기를 줄이는 로직을 삽입하면, 자연광의 세기에 따른 LED의 밝기 조절 가능.

## Slide 2
디스플레이
Power on
이전 로그가 있는가?
디스플레이 on
10분이 지났는가?
배터리/수거함 잔여량 갱신
Power off인가?
Yes
No
이전 정보로 디스플레이 갱신
데이터 초기치로 디스플레이 갱신
No
Yes
Yes
No
현재 데이터를 로그로 저장
Notes: 실시간으로 갱신하는 것이 크게 중요하지 않으므로, 갱신 작업의 우선 순위를 낮춰서 진행. 손세정제 분배 > 로그 저장 > LED > 디스플레이 순으로 작업의 우선 순위를 설정하는 것이 좋다고 생각됨.

## Slide 3
로그 저장
Power on
이전 로그가 있는가?
이전 로그의 마지막 시점에서 이어서 기록
Time을 초기화하고 0초에서 부터 기록
수거함이 10%p 변동되었는가?
변동된 시점의 time 기록
수거함이 비워졌는가?
수거함이 가득한가?
가득 찬 시점의 time을 기록하고 기록 중지
로직 재시작
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Notes: 로그 전용 타이머 변수 설정, mills() 기반 저장으로 구현. 로그는 LED와 다르게 실제 시간과 연동하기에는 기술적으로 힘들 수 있으므로, 단순하게 소요 시간을 기록하는 방식으로 하는 것이 좋다고 생각됨.
추가적인 기능 : 통신을 사용할 수 있다면, 마지막에 로그를 전송하고 지금까지 저장된 로그를 CLR하는 기능도 추가해볼 수 있음

## Slide 4
손세정제 분배기
Power on
n초가 지났는가?
펌프 작동
초음파 센서에 입력이 있는가?
펌프 중단
펌프 중지 상태 유지, 센서 입력 대기
Yes
No
Yes
No